Sommaire

Puissance et énergie électrique	2

I) Capacités exigibles	2

I.1) Compétences	2

I.2) Capacités	2

II) Circuit électrique :	2

II.1) Réalisation :	2

II.2) Vocabulaire :	2

II.3) Règles de câblage:	3

III) Tension électrique :	3

III.1) Différence de potentiel (d. d. p.) :	3

III.2) Loi des mailles :	3

IV) Caractéristiques des grandeurs électriques :	3

V) Courant électrique :	4

V.1) Nature du courant électrique :	4

V.2) Sens conventionnel du courant :	4

V.3) Mesure de l’intensité d’un courant :	4

V.4) Loi des Nœuds :	4

VI) Energie et puissance électrique :	5

VI.1) Puissance électrique:	5

VI.2) Conventions de fléchage des tensions et courants :	5

VI.3) Energie électrique :	5

VI.4) Conservation de l’énergie:	5

VI.5) Notion de rendement :	6

VII) Dipôles passifs - dipôles actifs :	6

VII.1) Dipôles passifs :	6

VII.1) Dipôles actifs :	7

Puissance et énergie électrique : Exercices	8

I) Exercices	8

I.1) Exercices	8

Puissance et énergie électrique : TP	22

I) Manipulations	22

I.1) Loi des mailles :	22

I.2) Loi des nœuds :	23

I.3) Bilan énergétique :	24

# Puissance et énergie électrique

## Capacités exigibles

### Compétences

| 1 | Rechercher, extraire et organiser l’information utile, |
| --- | --- |
| 2 | Réaliser, manipuler, mesurer, calculer, appliquer des consignes |
| 3 | Présenter la démarche suivie, les résultats obtenus, communiquer à l’aide d’un langage adapté |
| 4 | Raisonner, argumenter, pratiquer une démarche expérimentale ou technologique, démontrer, |

### Capacités

Thème : Habitat

Sous-Thème : Gestion de l’énergie dans l’habitat

Notions et Contenus : Énergie et puissance électriques : tension, intensité. Propriétés électriques des matériaux. Dipôles passifs et dipôles actifs. Effet joule. Énergie stockée dans un condensateur, dans une bobine..

| H.4.16. |  | Réaliser un circuit électrique d'après un schéma donné. Ex Nathan ID 1 |
| --- | --- | --- |
| H.4.17. |  | Effectuer expérimentalement un bilan énergétique dans un circuit électrique simple. Ex Nathan ID 17-18-22-23-25 |
| H.4.18 |  | Analyser les échanges d'énergie dans un circuit électrique. Ex Nathan 16 |
| H.4.19 |  | Mesurer une tension électrique, une intensité électrique dans un circuit en régime continu ainsi que dans un circuit en régime sinusoïdal. Ex Nathan ID 14-27 |
| H.4.20 |  | Visualiser une représentation temporelle d'une tension ou courant et en analyser les caractéristiques. Ex Nathan ID 29 |
| H.4.21 |  | Utiliser les conventions d'orientation permettant d'algébriser tensions et intensités. Ex Nathan 24 Ex ID 27 |
| H.4.22 |  | Mesurer et calculer la puissance et l'énergie électriques reçues par un récepteur. Ex Nathan 13-16-17-18-21-22-23-24-25 ID 6-7-9-11-12-13-16-17-18-22-23-27 |
| H.4.23a |  | Utiliser la loi des nœuds. Ex Nathan 3-11-12-14-20 Ex ID 4-5-12-14-20-21-24 |
| H.4.23b |  | Utiliser la loi des mailles Ex Nathan 1-2 ID 2-3-10-11-12-15-16-19-20-21-24-30 |
| H.4.23c |  | Loi d’Ohm/ Courbe d’un générateur Ex Nathan ID 8-10-12-13-15-16-19-20-21-24-25-26-28 |

## Questionnements- Investigations

## Circuit électrique :

### Réalisation :

| Les éléments qui servent à réaliser un circuit électrique sont : a) Générateur : fournit de l’énergie électrique. b) Récepteur : convertit l’énergie électrique en autre type d’énergie (lumineuse, mécanique ...). c) Fils de liaisons: assurent le transport de l’énergie électrique entre le générateur et le récepteur. d) Interrupteur: interrompt le passage du courant donc de l’énergie. |  |
| --- | --- |

### Vocabulaire :

| Nœud: Connexion qui réunit plus de deux dipôles (points A et B). Branche : Portion entre deux nœuds consécutifs (3 branches). Maille : Chemin fermé (DABCD et AEFBA et DEFCD). Dipôle : élément comportant 2 bornes (D1, D2, G, r) Dipôles en série : dipôles à la suite l’un de l’autre sans embranchement intermédiaire (G et r) Dipôles en parallèle : dipôles connectés l’un à l’autre par leur 2 bornes ( D1 et D2) |  |
| --- | --- |

### Règles de câblage:

- Un schéma électrique s’effectue maille par maille en n’omettant pas les ampèremètres qui se branchent sur le parcours du courant (en série).

- Il faut veiller au sens ( ou polarité) de certains éléments (tels que les générateurs et appareils de mesures)

- Bien faire attention aux multimètres : sélectionner la bonne fonction et les bonnes bornes

- Brancher enfin le ou les voltmètres

Effectuer le montage proposé.

## Tension électrique :

### Différence de potentiel (d. d. p.) :

#### Définition :

La tension UAB entre deux points différents A et B est la différence des potentiels VA et VB qui s’expriment en volt (V).

| Comment brancher un voltmètre : Il se branche en dérivation (parallèle). Pour mesurer UAB il faut relier la borne rouge (+) du voltmètre au point A et l’autre borne au point B. Le voltmètre peut mesurer parfois diverses caractéristiques de la tension : sur la fonction DC, il mesure la valeur moyenne de la tension sur la fonction AC, il mesure la valeur efficace |  |
| --- | --- |

### Loi des mailles :

| On peut vérifier qu’avec trois points d’un circuit A, B et C : UAC = UAB + UBC loi des branches. UAC = - UCA UAB + UBC + UCA = 0 loi des mailles. LOI : Il faut toujours choisir un sens de parcours pour la maille. La somme algébrique des tensions est nulle, si la flèche tension du sens de parcours est identique à la différence de potentiel, alors la tension a le signe (+) sinon la tension a le signe (-). On part d’un point en passant par diverses tensions on revient au même point en comptant les tensions (+ : tension dans même sens que le sens de parcours, - : sens opposé au sens de parcours ). La somme de ces tensions est alors nulle. |  |
| --- | --- |

## Caractéristiques des grandeurs électriques :

          - Une grandeur électrique continue  est une grandeur électrique qui ne varie pas avec le temps

          - Une grandeur électrique alternative sinusoïdale est caractérisée par :

| - Son amplitude (ou tension maximum UMAX) - Sa valeur efficace : . - Sa période T en seconde (s) d’où découle sa fréquence f en Hertz (Hz) avec . |  |
| --- | --- |

- L’observation  de la fluctuation de ces grandeurs s’effectue avec un oscilloscope. L’observation du courant nécessite en plus une pince de courant.

Petite application numérique : exercices 1 et 2 page 18.

## Courant électrique :

### Nature du courant électrique :

| Un courant électrique est une circulation de porteurs de charges électriques (q (en Coulomb) (électrons dans les métaux ou ions dans les solutions) L'intensité du courant électrique est la grandeur qui quantifie le débit de charge en un point du circuit. |  |
| --- | --- |

| Sens conventionnel du courant : Le courant sort par le pole positif du générateur, ce sens est l’opposé de celui du déplacement des e-. |  |
| --- | --- |

### Mesure de l’intensité d’un courant :

          - L'appareil qui mesure l’intensité du courant est un ampèremètre, il doit être monté en série dans le circuit.

  - Soit il est numérique : valeur directement affichée.

  - Soit il est analogique l’angle de rotation de l’aiguille est proportionnel à l’intensité du courant.

- Si l’appareil est polarisé il doit suivre le sens du courant (souvent on se repère avec un signe + ou par la couleur rouge)

- l’ampèremètre peut mesurer parfois diverses caractéristiques du courant :

  - sur la fonction DC, il mesure la valeur moyenne du courant

  - sur la fonction AC, il mesure la valeur efficace

Remarque : 	L’intensité est une grandeur algébrique.

### Loi des Nœuds :

La somme des intensités du courant qui rentrent en un point est égale à la somme des intensités qui en sortent.

| Remarque "Généralisation de la loi des Nœuds : Pour une portion de circuit délimitée par un contour fermé, la somme des intensités des courants dans les conducteurs orientés vers le contour est égale à la somme algébrique des intensités des courants dans les conducteurs orientés à partir du contour. |  |
| --- | --- |

Petite application numérique : Exercices 3  et 4 page 18

## Energie et puissance électrique :

### Puissance électrique:

La puissance électrique P fournie par un générateur à un récepteur est la valeur moyenne du produit de la tension par le courant:

| U exprimé en volt (V) I exprimé en ampère (A) P exprimée en watt (W) La puissance se mesure avec un wattmètre où 2 bornes mesurent le courant et 2 autres la tension. Remarque 1 : La puissance peut être mesurée en Wh : 1 Wh = 3600 J |  |
| --- | --- |

Remarque 2 : 	( En continu

( En alternatif la relation diffère un peu et sera vue ultérieurement :  où U et I sont les valeurs efficaces

### Conventions de fléchage des tensions et courants :

Dans un schéma on ne peut pas toujours savoir si un élément reçoit ou fournit de la puissance et donc savoir s’il est générateur ou récepteur.

Lors des calculs, il faudra donc faire un choix, du mode de fonctionnement que l’on suppose et qui sera validé ou non par les calculs.

| Si on fait le choix d’un comportement en générateur on adopte alors la convention générateur: La flèche tension et la flèche courant ont même sens. - Si u . i > 0 : le dipôle fonctionne en générateur (fournit de l’énergie); - Si u . i < 0 : le dipôle fonctionne en récepteur (reçoit de l'énergie). |  |
| --- | --- |
| Si on fait le choix d’un comportement en récepteur on adopte alors la convention récepteur: La flèche tension et la flèche courant ont des sens opposés - Si u . i > 0 : le dipôle fonctionne en récepteur; - Si u . i < 0 : le dipôle fonctionne en générateur. |  |

( Puissance dissipée dans un dipôle résistif : P = R(I2   : cette relation est valable aussi bien en continu qu’en alternatif (dans ce dernier cas I représente la valeur efficace de l’intensité du courant).

### Energie électrique :

L’énergie électrique WE reçue par un récepteur qui consomme une puissance P pendant un temps (t   s’écrit :

WE s’exprime en Joule (J) 			si 	P en Watt (W) 		et 	(t en seconde (s)

WE s’exprime en watt.heure (Wh) 		si 	P en Watt (W) 		et 	(t en heure (h)

WE s’exprime en kilowattheure (kWh) 	si	P en kilowatt (kW)	et 	(t en heure (h)

Remarques : 	( L’énergie dissipée par effet : énergie dissipée dans une résistance : WJ = R ( I2 ( (t.

( Bilan énergétique dans un circuit électrique : dans un circuit électrique, l’énergie fournie par un générateur est égale à la somme des énergies reçues par les récepteurs.

### Conservation de l’énergie:

Dans un système l’énergie se conserve.

Donc l’énergie fournie par un générateur se retrouve intégralement dans les récepteurs et les pertes (échauffements)

Petite application numérique : exercices 5 et 6 page 18

### Notion de rendement :

Le rendement d’une installation mesure le rapport de l’énergie utile  sur l’énergie fournie

## Dipôles passifs - dipôles actifs :

### Dipôles passifs :

#### La résistance :

| Ce sont ceux qui ont des caractéristiques passant par l’origine. Un dipôle passif ne fournit pas d’énergie : il fonctionne en récepteur. |  |
| --- | --- |
| Exemples de dipôles passifs : Une résistance électrique : relation loi d’ohm R résistance exprimée en ohm (() R est la pente de la caractéristique : La puissance dissipée dans une résistance vaut : L’énergie dépensée dans une résistance vaut : |  |

Une ampoule électrique, un moteur électrique, un radiateur

Petite Application numérique : Résistance U =12 V, I = 0,5 A : Calculer R et P.

Ex 7 p18

#### La bobine :

| Une bobine est caractérisée par son inductance notée L exprimée en Henry (H) et peut stocker une énergie Lorsque ces dipôles restituent de l’énergie, ils deviennent générateurs. |  |
| --- | --- |

#### Le condensateur :

| Un condensateur et une bobine sont des dipôles passifs qui reçoivent de l’énergie électrique et la stocke : ils peuvent alors fonctionner en générateur. Un condensateur est caractérisé par sa capacité C exprimée en Farad (F) et peut stocker une énergie WC : . |  |
| --- | --- |

Petite application numérique : exercices 8 et 9 page 18

### Dipôles actifs :

| Ce sont ceux qui ont des caractéristiques U = f (I) qui ne passent pas par l’origine (accumulateur de voiture qui est réversible). Un dipôle actif peut fournir de l’énergie : il fonctionne en générateur. |  |
| --- | --- |
| Exemple de dipôles actifs : Un générateur électrique est caractérisé par la relation : u = E – R ( i E désigne se tension à vide (f.é.m.) et R sa résistance interne. Ex : Une pile, une batterie, un panneau photovoltaïque sont des générateurs. |  |

Petite application numérique : exercices 10 page 18

# Puissance et énergie électrique : Exercices

## Exercices

### Exercices

| ID | Type | Chapitre | Titre | Capacité | Compétence |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cours | 1 : Puissance et énergie électrique | Questions de cours | . H.4.16. |  |  |

| Enoncé Faire un schéma comportant Un dipôle en convention générateur (que vous noterez) D1 En série avec deux dipôles D2 et D3 en convention récepteur. Placez dans ce schéma un voltmètre mesurant la tension u2 préalablement fléchée aux bornes de D2 Placez dans ce schéma un ampèremètre mesurant le courant i issu du générateur Donnez l’expression de la puissance reçue par D2 La puissance mesurée est positive que peut-on conclure ? Le dipôle D3 est une résistance R, donnez la loi d’Ohm appliquée à ce dipôle Partant de cette expression, donnez une autre expression de la puissance reçue par ce dipôle D3. |  |
| --- | --- |
| Solution |  |

| ID | Type | Chapitre | Titre | Capacité | Compétence |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | QCM | 1 : Puissance et énergie électrique | Nathan 1 p 18 | H.4.23b. |  |  |

| Enoncé Pour la maille ci-dessous on donne : UAD= 12 V UAB = 2 V UDC = -6 V Quelle est la valeur de la tension UBC ? ( a) -4V ( b) 4 V ( c) 6V |  |
| --- | --- |
| Solution |  |

| ID | Type | Chapitre | Titre | Capacité | Compétence |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | QCM | 1 : Puissance et énergie électrique | Nathan 2 p 18 | H.4. 23b |  |  |

| Enoncé Pour le schéma ci-dessus, le voltmètre V1 indique 20 V et V2 indique 30 V. Quelle est la valeur de la tension u ? ( a) -30V ( b) 10 V ( c) 50V |  |
| --- | --- |
| Solution |  |

| ID | Type | Chapitre | Titre | Capacité | Compétence |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | QCM | 1 : Puissance et énergie électrique | Nathan 3 p 18 | H.4.23a | 1 & 2 |  |

| Enoncé La section d’un conducteur est traversée par une charge (q =6 C pendant une durée (t = 15 s. Un ampèremètre branché en série indique une intensité I égale à : ( a) 300 mA ( b) 400 ma ( c) 0,4 A |  |
| --- | --- |
| Solution |  |

| ID | Type | Chapitre | Titre | Capacité | Compétence |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | QCM | 1 : Puissance et énergie électrique | Nathan 4 p 18 | H.4.23a |  |  |

| Enoncé Pour le nœud ci-dessous, on donne i1 = 30 mA i2 = - 90 mA i3= 70 mA i4 = - 60 mA i5 = 100 mA Quelle est la valeur de l’intensité i6 ? ( a) 110 mA ( b) 20 mA ( c) -210 mA |  |
| --- | --- |
| Solution |  |

| ID | Type | Chapitre | Titre | Capacité | Compétence |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | QCM | 1 : Puissance et énergie électrique | Nathan 5 p 18 | H.4.22 |  |  |

| Enoncé Un générateur de f.é.m. E = 10 V débite, dans un circuit électrique, une intensité de 8 A pendant une durée de 30 min. L'énergie fournie par ce générateur vaut : ( a) 80W ( b) 144kJ ( c) 0,04kWh |  |
| --- | --- |
| Solution f.é.m. : force électromotrice = tension |  |

| ID | Type | Chapitre | Titre | Capacité | Compétence |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | QCM | 1 : Puissance et énergie électrique | Nathan 6 p 18 | H.4.22 |  |  |

| Enoncé Dans un circuit constitué d'un générateur, d'une résistance et d'un moteur, le générateur fournit une énergie électrique WE = 550 J, la résistance dissipe par effet joule une énergie WJ= 80 J. L'énergie WM reçue par le moteur est égale à : ( a) 80 J ( b) 470 J ( c) 0630 J |  |
| --- | --- |
| Solution Il y a conservation de l‘énergie donc : l’énergie délivrée par le générateur se retrouve sous forme motrice et sous forme de pertes ( effet Joule). |  |

| ID | Type | Chapitre | Titre | Capacité | Compétence |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | QCM | 1 : Puissance et énergie électrique | Nathan 7 p 18 | H.4.23c. | 1 & 2 |  |

| Enoncé Une résistance, soumise à une tension de 20 V, est parcourue par une intensité de 100 mA. Sa résistance vaut : ( a) 200 ( ( b) 0,2 k( ( c) 0,2 ( |  |
| --- | --- |
| Solution 20/0,1=200 ( soit 0,2 k( |  |

| ID | Type | Chapitre | Titre | Capacité | Compétence |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | QCM | 1 : Puissance et énergie électrique | Nathan 8 p 18 | H.4.22 | 1 & 2 |  |

| Enoncé Un condensateur de capacité C = 470 µF, soumis à une tension de 12 V, stocke une énergie égale à : ( a) 34 mJ ( b) 2,8 mJ ( c) 34 J |  |
| --- | --- |
| Solution soit 34 mJ |  |

| ID | Type | Chapitre | Titre | Capacité | Compétence |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | QCM | 1 : Puissance et énergie électrique | Nathan 9 p 18 | H.4.22 | 1 & 2 |  |

| Enoncé Une bobine d'inductance L = 10 mH, (milli Henry) parcourue par un courant d'intensité 0,6 A, stocke une énergie égale à : ( a) 3 mJ ( b) 1,8 mJ ( c) 1,8 J |  |
| --- | --- |
| Solution soit 1,8 mJ |  |

| ID | Type | Chapitre | Titre | Capacité | Compétence |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | QCM | 1 : Puissance et énergie électrique | Nathan 10 p 18 | H.4.23.b&c |  |  |

| Enoncé Un générateur de tension à vide E = 15 V et de résistance interne r = 4 ( débite un courant d'intensité i= 0,5 A. Quelle est la valeur de la tension u à ses bornes ? ( a) 5V ( b) 13 V ( c) 17 V |  |
| --- | --- |
| Solution Loi des mailles U=E-rI U=15-4x0,5= 13 V |  |

| ID | Type | Chapitre | Titre | Capacité | Compétence |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Ex | 1 : Puissance et énergie électrique | Nathan 11 p 20 Utiliser la loi des mailles | H.4.23.b & H. 4.22 |  |  |

| Enoncé Le générateur délivre une tension E= 12 V. 1) À l'aide de la loi des mailles, exprimer la relation entre E, u1 et u2. 2) Sachant que la tension u1 = 5 V, calculer u2. 3) Sachant que R1 = 1,2 k(, calculer l'intensité i. 4) Calculer la puissance P fournie par le générateur. |  |
| --- | --- |
| Solution 1) On applique la loi des mailles : E – u1 – u2 = 0. 2) u2 = E – u1 donc u2 = 12 – 5 ( u2 = 7 V. 3) On applique la loi d’Ohm aux bornes de la résistance R1 : u1 = R1 × i ( i = 4,17 mA. 4) P = E × i donc P = 12 ( 4,17.10-3 ( P ( 50 mW. |  |

| ID | Type | Chapitre | Titre | Capacité | Compétence |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Ex | 1 : Puissance et énergie électrique | Nathan 12 p 20 Utiliser la loi des noeuds | H.4.22&23a,b,c |  |  |

| Enoncé A l’aide de la loi des nœuds , exprimer la relation entre i1,i2 et i On a mesuré les intensités i et i1 : i = 0.25 A et i1=0,13 A. Calculer i2. Sachant que R3=47( , calculer la tension u3 On a mesuré u1=8V, calculer la tension E fournie par le générateur Que vaut la puissance PJ dissipée par effet Joule par la résistance R1 ? |  |
| --- | --- |
| Solution Loi des nœuds : i = i1+ i2 A.N. : i2 = i -i1=0.25-0.13=0.12 A i2 = 0.12 A Loi d’Ohm : u3 = R3i3 On retrouve le courant I dans R3 u3= R3i = 47x0.25= 11,75 V u3= 11,75 V Loi des mailles : -E + u1 + u3 =0 E = u1+u3 = 8 + 11,75 = 19.75 V E = 19.75 V Expression de la puissance : Pj =u1xi1= 8 x 0.13 = 1.04 W Pj = 1.04 W On peut passer aussi par Pj=R1i1² avec i1=u1/R1 (loi d’Ohm) |  |

| ID | Type | Chapitre | Titre | Capacité | Compétence |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Ex | 1 : Puissance et énergie électrique | Nathan 13 p 20 Bouilloire électrique | H.4.22&23c | 1 & 2 |  |

| Enoncé La plaque signalétique d'une bouilloire électrique indique : tension 230 V puissance 2200 W. 1) Calculer l'intensité leff du courant qui parcourt la résistance de la bouilloire. 2) En déduire la valeur R de cette résistance. On obtient 1 L d'eau à 100°C au bout de trois minutes. 3) Quelle énergie électrique WE cette bouilloire a-t-elle consommée ? 4) Exprimer cette énergie en kWh. 5) Sous quelle(s) forme(s) l'énergie électrique est-elle convertie ? |  |
| --- | --- |
| Solution 1) P = U × Ieff donc d’où : . 2) U = R × I donc : 3) WE = P × t donc WE = 2 200 × 3 × 60 ( WE = 396 kJ. 4) Énergie en kWh (1 kWh = 3 600 000 J car W=Pxt= [1 W]x[1h]= [1Wh]= [1 W]x[3600s]=[3600 J] Donc 1 kWh = 3 600 000 J) . 5) Cette énergie est convertie en chaleur (énergie calorifique) par effet Joule. |  |

| ID | Type | Chapitre | Titre | Capacité | Compétence |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Ex | 1 : Puissance et énergie électrique | Nathan 14 p 20 Trois ampèremètres branchés | H.4.19&23a |  |  |

| Enoncé A1 , indique -1,5 A et A2 indique + 0,6 A. 1) Donner les valeurs des intensités i1 et i2. 2) Quelle est la valeur de l'intensité affichée par A3 ? |  |
| --- | --- |
| Solution 1) i1 = 1,5 A et i2 = 0,6 A. 2) A3 affichera, loi des Nœuds : i1 + i2 + i3 = 0 d’où : i3 = – i1 – i2 ( i3 = – 2,1 A. |  |

| ID | Type | Chapitre | Titre | Capacité | Compétence |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Ex | 1 : Puissance et énergie électrique | Nathan 15 p 20 Le courant s’affiche avec la tension | H.4.23b&c | 2 & 4 |  |

| Enoncé La caractéristique tension courant u=f(i) d’un générateur est représentée ci-dessous 1) Que vaut sa tension à vide E 2) Calculer la valeur de sa résistance interne r 3) Le générateur débite un courant d’intensité 0,2 A, Que vaut la tension u à ses bornes |  |
| --- | --- |
| Solution La tension à vide (le générateur ne débite pas de courant i=0) est de E=10 V Comme le générateur suit la courbe présentée ci-contre, le générateur de tension n’est pas parfait ( sa tension décroit avec le courant qu’il débite) donc une résistance (interne) modélise ses imperfections (elle correspond à la pente de la droite). son équation correspond à une courbe décroissante dont La pente (ou coefficient directeur) est bien homogène (de la même unité) qu’une résistance en [(]=[V]/[A] L’équation de la droite est donc (avec a coef dir et b ord à l’origine) Soit Comme une résistance ne peut être négative Si I=0,2 A Alors Ou graphiquement il suffit de regarder le point pour lequel i=0,2 A ( 9 V |

| ID | Type | Chapitre | Titre | Capacité | Compétence |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Ex | 1 : Puissance et énergie électrique | Nathan 16 p 20 Un générateur généreux | H.4.22&23b&c | 2 & |  |

| Enoncé Un générateur de résistance interne r = 0,5 ( fournit une tension U = 20 V lorsqu'il débite un courant d'intensité I=16 A. 1) Calculer la valeur de la tension à vide E. 2) Calculer la puissance Pext, fournie au circuit extérieur. 3) Calculer la puissance Pr, dissipée par effet joule par la résistance interne du générateur. 4) En déduire la puissance électrique PG fournie par le générateur. |  |
| --- | --- |
| Solution 1) Loi des mailles : E - Ur - U = 0 si on remplace Ur par r × I U = E – r × I donc E = U + r × I d’où : E = 20 + 0,5 × 16 ( E = 28 V. 2) Pext = U × I donc : Pext = 20 × 16 ( Pext = 320 W. 3) Pr = r × I2 donc : Pr = 0,5 × 162 ( Pr = 128 W. 4) PG = Pext + Pr donc : Pext = 320 + 128 ( PG= 448 W. Ou PG = E × I = 28 × 16 = 448 W |  |

| ID | Type | Chapitre | Titre | Capacité | Compétence |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Ex | 1 : Puissance et énergie électrique | Nathan 17 p 20 Energie et condensateur | H.4.17&22 |  |  |

| Enoncé On charge deux condensateurs branchés en dérivation sous une tension U=24 V Quelle est l’énergie WC stockée par l’ensemble des deux condensateurs. |  |
| --- | --- |
| Solution Donc l’énergie totale stockée par les deux condensateurs est de 164 mJ |  |

| ID | Type | Chapitre | Titre | Capacité | Compétence |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Ex | 1 : Puissance et énergie électrique | Nathan 18 p 20 Energie et bobines | H.4.17&22 |  |  |

| Enoncé On peut montrer que l'inductance d'une bobine L est proportionnelle au carré du nombre de spires N qui la constituent. 1) Une bobine constituée de N = 100 spires a une inductance L = 200 µH. Calculer l'énergie WL1 , emmagasinée par cette bobine lorsqu'elle est parcourue par un courant d'intensité I= 1,5 A. 2) On double le nombre de spires et on divise l'intensité par 2. Calculer l'énergie WL2 emmagasinée par cette nouvelle bobine. |  |
| --- | --- |
| Solution |  |

| ID | Type | Chapitre | Titre | Capacité | Compétence |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Ex | 1 : Puissance et énergie électrique | Nathan 19 p 20 La tension divisée | H.4.23b&c |  |  |

| Enoncé On considère le circuit suivant 1) Exprimer u1 et u2 en fonction de E. 2) On règle E= 9 V, calculer les valeurs de u1 et u2. |  |
| --- | --- |
| Solution Comme les 3 résistances sont égales (elles s’appellent de la même manière), comme elles sont toutes parcourues par le même courant, les tensions aux bornes de chaque résistance sont égales. U1 = E/3=3 V U2 = 2E/3=6 V |  |

| ID | Type | Chapitre | Titre | Capacité | Compétence |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Ex | 1 : Puissance et énergie électrique | Nathan 20 p 20 Résistances en série et en dérivation | H.4. 23a,b,c |  |  |

| Enoncé 1) . 2) |  |
| --- | --- |
| Solution |  |

| ID | Type | Chapitre | Titre | Capacité | Compétence |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Ex | 1 : Puissance et énergie électrique | Nathan 21 p 21 Résistance ½ Watt | H.4.23abc |  |  |

Enoncé Un conducteur ohmique de résistance R = 220 ( a les caractéristiques suivantes : - tolérance sur la valeur de R : 5 % ; - puissance maximale Pmax = 1/2 W. 1) Déterminer les valeurs possibles pour R. On suppose que R = 220 (. 2) Calculer l'intensité maximale lmax du courant électrique qui peut parcourir cette résistance. 3) En déduire la tension maximale Umax que l'on peut obtenir aux bornes de cette résistance. 4) En vous plaçant dans le « pire cas », calculer la nouvelle valeur de lmax.

Solution 1) La résistance R est comprise entre R – ΔR et R + ΔR avec ΔR = = 11 Ω ( 209 Ω < R < 231 Ω. 2) Pmax = R × donc Imax = d’où : Imax = ( Imax = 47,7 mA. 3) Loi d’Ohm : Umax = R × Imax donc Umax = 220 ( 47,7.10-3 ( Umax = 10,49 V. 4) Dans le « pire cas » la résistance vaut 231 Ω, Imax = = ( Imax = 46,5 mA.

| ID | Type | Chapitre | Titre | Capacité | Compétence |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Ex | 1 : Puissance et énergie électrique | Nathan 22 p 21 Panneau Solaire | H.4.17&22 |  |  |

| Enoncé Un panneau solaire portable permet de recharger la batterie de son téléphone à l'extérieur. Un constructeur donne les caractéristiques suivantes : - tension nominale : 12 volts ; - puissance maximale : 12 watts ; - plage de température : - 40 °C à 80 °C ; - poids : 400 g. 1) À la surface de la Terre, le rayonnement solaire fournit une puissance égale à 1000 W.m-2. Calculer la surface S de ce panneau sachant que son rendement est de 15 %. 2) Que vaut l'intensité maximale Imax que peut débiter ce panneau solaire ? 3) On charge un téléphone mobile en 2 h. Calculer l'énergie électrique WE fournie par le panneau solaire à la batterie du téléphone. |  |
| --- | --- |
| Solution Si le panneau mesurait 1 m², il fournirait 1000Wx15% soit PC =150 W Le nôtre fournit 12 W donc PC 150 12 S 1 ? La surface est donc de 12/150=0,08 m² ( S = 800 cm2. donc ( Imax = 1 A. WE = Pmax × t donc : WE = 12 × 2 × 3 600 ( WE = 86,4 kJ. Ou WE = 12 × 2 = 24 Wh |

| ID | Type | Chapitre | Titre | Capacité | Compétence |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Ex | 1 : Puissance et énergie électrique | Nathan 23 p 21 Transformation d’énergie électrique en mécanique | H.4.17&22 |  |  |

| Enoncé Pour hisser une masse M= 250 kg, on utilise un treuil électrique Calculer la variation d’énergie potentielle EP lorsque l’on soulève la masse M de 4 m, sachant que g=10 N.kg-1. Le treuil fonctionne pendant une durée (t = 25 s pour soulever la masse M. Calculer la puissance PT fournie par le treuil. Sachant que le rendement du dispositif est égal à 85 % , calculer la puissance électrique PE fournie par le générateur. |  |
| --- | --- |
| Solution . PT représentent les 85% donc |  |

| ID | Type | Chapitre | Titre | Capacité | Compétence |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Ex | 1 : Puissance et énergie électrique | Nathan 24 p 21 Association de générateurs | H.4.23abc |  |  |

| Enoncé On mesure u=100 V. Calculer l’intensité de i. Calculer les intensités i1 et i2 En déduire la valeur de E. Calculer la puissance P1 fournie par le dipôle D1. Fonctionne-t-il en récepteur ou en générateur ? Calculer la puissance P2 fournie par le dipôle D2. Fonctionne-t-il en récepteur ou en générateur ? |  |
| --- | --- |
| Solution donc La tension u soumise à R l’est aussi à E2,r2 et à E1,r1 Ce que l’on peut retrouver par la loi des mailles Je flèche les tensions aux bornes de r1 et r2 en convention récepteur. Puis on écrit la maille faisant intervenir le courant i1. Maille 1 : En utilisant la loi d’ohm aux bornes de r1 on remplace ur1 donc donc donc Le courant i1 est de 6,66 A Loi des nœuds Donc Soit Maille 2 : donc donc Soit Autre possibilité Maille 3 : La puissance P1 fournie par D1 La convention prise est la convention générateur, la puissance est positive donc le fonctionnement est celui d’un générateur La puissance P2 fournie par D2 La convention prise est la convention récépteur, la puissance est positive donc le fonctionnement est celui d’un récépteur NB : on peut vérifier la cohérence des résultats en faisant un bilan de puissance : PD1 = PD2 + PR donc PR = 666 – 166 = 500 W Ce qui est confirmé par PR=UxI=100x5=500 W |  |

| ID | Type | Chapitre | Titre | Capacité | Compétence |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Ex | 1 : Puissance et énergie électrique | Nathan 25 p 21 Association de dipôles en parallèle | H.4.17. & 23c |  |  |

| Enoncé |  |
| --- | --- |
| Solution |  |

| ID | Type | Chapitre | Titre | Capacité | Compétence |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Ex | 1 : Puissance et énergie électrique | Nathan 26 p 22 Caractéristique d’une pile | H.4.23c |  |  |

| Enoncé On souhaite trouver la caractéristique tension-courant d'une pile. On note UPN la tension entre ses deux bornes et I l'intensité du courant qu'elle débite. 1) Représenter le schéma du montage, avec les appareils de mesure, permettant d'obtenir UPN (I). 2) On relève les valeurs suivantes : UPN(V) 5,8 5,6 5,5 5,2 5,0 4,8 4,6 I(A) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 Tracer la courbe UPN (I). 3) Déterminer les valeurs de sa tension à vide E et de sa résistance interne r. |  |
| --- | --- |
| Solution 1) Le schéma électrique du montage est : 2) La courbe UPN = f (I) : 3) E est la tension UPN pour I = 0 A donc E = 6 V. La résistance interne r = 2 Ω. |  |

| ID | Type | Chapitre | Titre | Capacité | Compétence |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | QCM | 1 : Puissance et énergie électrique | Bilan énergétique | H.4.19-21-22 |  |  |

| Enoncé Sur le montage suivant : Le voltmètre 1 mesure 10 V Le voltmètre 2 mesure -8 V L’ampèremètre mesure 100 mA Flécher les tensions et courant dans le sens dans lequel ils sont mesurés. Quelle est la valeur de la tension aux bornes de l’ampèremètre Quelle est la valeur de U3 ? Quelle convention (Générateur/Récepteur) est ainsi adoptée pour chaque dipôle ? Dans la convention utilisée donnez les valeurs des puissances de chaque dipôle. (Rappel des unités) Conclure sur le comportement réel de chaque dipôle Si le montage fonctionne pendant 1 jour entier, donnez l’énergie fournie par le générateur. |  |
| --- | --- |
| Solution |  |
| Aide : Refaire le schéma en fléchant les tensions et courants mesurés |  |

| ID | Type | Chapitre | Titre | Capacité | Compétence |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 |  | 1 : Puissance et énergie électrique | Loi des nœuds | H.4.23c |  |  |

| Enoncé Trouver l'intensité manquante : i1 = 200 mA i2 = - 150 mA i3 = 50 mA i4 = - 100 mA |  |
| --- | --- |
| Enoncé Trouver l'intensité manquante : i1 = 200 mA i2 = - 150 mA i3 = 50 mA i4 = - 100 mA |  |
| Solution 0,3 Et 0 A |  |

| ID | Type | Chapitre | Titre | Capacité | Compétence |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 |  | 1 : Puissance et énergie électrique | Lecture d’oscillogramme | H.4.20 |  |  |

| Enoncé Pour chaque courbe, indiquer Sa période Son amplitude Sa valeur efficace Le décalage temporel entre les deux courbes |  |
| --- | --- |
| Solution T = 10x0,1.10-3= 10.10-3 s = 10 ms Î= 1,2 x 20.10-3 = 24.10-3 A = 24 mA Û= 2x1 = 2V |  |

| ID | Type | Chapitre | Titre | Capacité | Compétence |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 |  | 1 : Puissance et énergie électrique | Loi des mailles | H.4.23b |  |  |

| Enoncé En prenant le sens de parcours indiqué, écrire la loi des mailles . U1 = 5 V U2 = 3V U3 = 2 V Que vaut U4 ? |  |
| --- | --- |
| Solution U4=6V |  |

| Enoncé Dans le montage suivant : UAB = 6 V UDC = 5 V UAD= - 3 V Que vaut UBC ? |  |
| --- | --- |
| Solution 0,3 |  |

# Puissance et énergie électrique : TP

## Manipulations

### Loi des mailles :

#### Schéma du câblage :

| - 1 générateur AX 503 (E = 12 V) - 1 résistance (R = 220 () - 1 lampe - 1 ampèremètre. - 2 voltmètres. |  |
| --- | --- |

#### Mesures de quelques tensions :

- Redessiner le schéma au crayon , flécher les courants et les tensions dans la convention qui convient,

- Placer sur le schéma les symboles des appareils de mesure permettant de mesurer UR , UL,  E et I (indiquez les bornes Com et + des appareils)

- Réaliser le montage avec une mesure de courant et une mesure de tension.

- Faire vérifier.

- Mesurer l’intensité du courant I et relever successivement les valeurs de E, UL, UR.

E=12 V		UR=11,82 V		UL=0,18 V		I=54 mA

- Quelle est la relation qui existe entre E, UL et UR ?

E=UL+UR

- Vérifier la relation en utilisant la loi des Mailles.

E-UL-UR = 0 donc E=UL+UR

- Faire le bilan des puissances consommées ou fournies

- La source de tension E est en convention générateur , la puissance fournie  est , elle est positive donc la source de tension est réellement un générateur.

- La lampe est prise en convention récepteur , elle consomme la puissance électrique   donc c’est réellement un récepteur.

- La résistance est prise en convention récepteur , elle consomme la puissance électrique donc c’est réellement un récepteur.

On peut remarquer que  : il y a conservation de la puissance

### Loi des nœuds :

#### Schéma du câblage :

| - 1 générateur AX 503 (E = 12 V) - 1 résistance (R = 220 () - 1 lampe - 3 ampèremètres. |  |
| --- | --- |

#### Mesures de quelques intensités des courants :

- Placer les appareils de mesure sur le schéma électrique.

- Réaliser le montage.

- Relever les valeurs de IL, IR et I.

I=182 mA		IL= 129 mA		IR=53 mA

- Quelle est la relation qui existe entre I, IL et IR ?

I=IL+IR

- Vérifier la relation en utilisant la loi des nœuds.

- Faire le bilan des puissances consommées ou fournies

Le générateur fournit de la puissance électrique

La lampe consomme la puissance électrique

La résistance consomme la puissance électrique

On peut remarquer que  : il y a conservation de la puissance

- Quelle serait l’énergie fournie sur 24 h

### Bilan énergétique :

- Soit le montage suivant :

Décrivez l’expérience réalisée

Phase 1 : le générateur délivre une tension de 12 V le courant est élevé  au départ puis décroit rapidement jusqu’à annulation.

Phase 2 : Seul le condensateur est relié à la lampe, celle-ci s’allume brièvement

Si l’on connecte le moteur sur le condensateur le moteur se met en rotation quelques secondes

Analysez les échanges d’énergie :

La source fournit de l’énergie électrique au condensateur qui la stocke sous forme électrostatique.

Il la restitue à la lampe qui la transforme sous forme lumineuse ou au moteur qui la transforme sous forme mécanique.

| 1ère STI2D2 | TP n°1.2 | Année 2013-2014 |
| --- | --- | --- |
| Courants tensions puissances dans un circuit électrique |

On alimentera les résistances avec l’alimentation continue variable AX503 que l’on règlera sur 10 V et l’on réglera son courant débitable au maximum.

| Alimentation AX503 | Mulimètre MX22 | R1 | R2 | R3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 220 ( | 470 ( | 330 ( |  |

- Vérification de la loi des mailles

  - Schéma proposé

  - Sur le schéma, flécher la tension mesurée par le voltmètre et la nommer

  - Réalisation du schéma

- Commencer par câbler l’alimentation et les trois résistances

- Mettre le multimètre en position voltmètre (V) et en position DC et se brancher sur les bornes V avec un fil rouge et Com avec un fil noir.

- Puis placer en parallèle (donc sur les bornes de l’alimentation) le voltmètre et relever la tension UAB

  - De même mesurer les tensions UAB, UAC, UCD, UEF, UFE, UAD et UCE

| UAB | UAC | UCD | UEF | UFE | UAD | UCE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 V | 5,35 V | 4,65 V | 4 ,65 V | -4,65 V | 10 V | 0 V |

  - Que peut-on dire de la tension aux bornes d’un fil (tension UCE) ?

La tension aux bornes d’un fil est nulle

  - Que peut-on dire des tensions UEF et UFE ?

La tension UEF est telle que UEF=-UFE

  - Que peut-on dire de la somme UAC+UCD par rapport à UAB. Ecrire les diverses loi des mailles.

UAC+UCD= UAB

UAB-UAC+UFE=0 vérifions expérimentalement 10-5,35+(-4,65)=0 donc c’est vérifié

UAB-UAC-UCD=0 vérifions expérimentalement 10-5,35-4,65=0 donc c’est vérifié

- Vérification de la loi des nœuds

  - Schéma proposé

  - Sur le schéma, flécher le courant mesuré par l’ampèremètre et le nommer

  - Réalisation du schéma

- Mettre le multimètre en position ampèremètre (10 A) et en position DC.

- L’ampèremètre se branche en série (bornes A et COM), il faut donc commencer par câbler la branche R1 , l’ampèremètre, R2 puis mettre la branche R3

  - Mesurer le courant I1 , puis refaire le schéma pour mesurer I2 et I3

| I1 (avant R1) | I1(après R1) | I1 avec bornes inversées | I2 | I3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24,1 mA | 24,1 mA | -24,1 mA | 10,0 mA | 14,0 mA |

On observe que le courant circulant dans une branche est inchangé

  - Que peut-on dire de ces trois courants et ce qu’ils vérifient?

La loi des nœuds est vérifiée : I1 = I2 + I3

- Bilan de puissance de l’installation

  - Refaire le schéma de l’installation en fléchant les tensions et courant précédemment mesurés

  - Pour chaque dipôle indiquer la convention utilisée, les courants et tension correspondant et la puissance.

|  | Convention | U(V) | I(A) | P=UxI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentation | Générateur | 10 V | 0,0241 A | 0,241 W |
| R1 | Récepteur | 5,35 V | 0,0241 A | 0,129 W |
| R2 | Récepteur | 4,65 V | 0,010 mA | 0,046 W |
| R3 | Récepteur | 4,65 V | 0,014 mA | 0,066 W |

On est en convention générateur lorsque la tension et le courant sont dans le même sens.

On est en convention récepteur lorsque la tension et le courant sont de sens opposé.

Si la puissance est alors positive le dipôle se comporte alors comme sa convention.

  - Conclusion

Si on ajoute les puissances consommées par les 3 récepteurs, on s’aperçoit qu’elle est égale à la puissance du générateur, il y a donc conservation de la puissance dans notre montage.

- Caractéristiques de dipôles

  - Caractéristique d’une résistance.

    - Faire le montage suivant

La mesure de courant s’effectuera de nouveau avec le MX 22 et la mesure de courant avec le MX 554

    - Faire varier la tension de l’alimentation de 0 à 10 V (10 points) et relever les tensions et courants

| U (V) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I(mA) | 0 | 4,16 | 8,38 | 12,6 | 17 | 21,3 |

    - Tracer la caractéristique U=f(I°) à l’aide d’Excel

    - Déterminer la pente de la droite

La pente

Attention les unités ici choisies sont le V et les mA, si l’on veut avoir la valeur de la pente en (, ce qui correspond à des V/A il faut alors convertir les mA en A donc multiplier  le dénominateur par 10-3.

On obtient donc

  - Caractéristique d’un générateur

    - Pour le dipôle donné par l’enseignant nous allons mesurer les tensions et courants délivrés par celui-ci lorsqu’on fait varier la résistance à ses bornes.

Préconisation de câblage :

- Avec des cordons double-puits, en respectant les couleurs suivantes rouge (+) noir (-)

- Il faut câbler d’abord le circuit série : générateur, ampèremètre (borne A et COM), Rhéostat, et retour au générateur

- Puis mettre en parallèle le voltmètre (borne V et COM) sur le dipôle dont on veut connaitre la tension.

- Choisir à bon escient le calibre de l’appareil, en changer (ainsi que les bornes) si nécessaire

| U (V°) | 0,098 | 0,99 | 2,41 | 3,04 | 3,39 | 3,6 | 3,75 | 3,86 | 4,52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I(mA) | 79 | 62,7 | 37 | 25,8 | 19,6 | 15,8 | 13,3 | 11,3 | 0 |

    - Tracer la caractéristique U=f(I)

    - Donner l’équation de la droite

Une droite est définie de la forme y=ax+b avec a la pente de la droite et b l’ordonnée à l’origine

Donc l’ordonnée à l’origine est 4,52

La pente de la droite est

Donc l’équation de la droite est

    - Donner les éléments par lesquels on pourrait modéliser le générateur

  - Point de fonctionnement :

Si le dipôle générateur alimente la résistance la résistance R2, prévoir la valeur de la tension est du courant

    - Vérification graphique

    - Schéma de la maille et calcul

E-RI-R2I = 0

Donc

Et U= R2xI = 470x0,0086 = 4,042

    - Vérification expérimentale

Uexp = 4,07

Iexp = 8,37 mA

Donc l’expérience, la modélisation par  R et E et la résolution graphique donnent les mêmes résultats.

- Observation et mesure d’une tension sinusoïdale

  - Observation à l’oscilloscope

  - Mesures à l’oscilloscope

    - Mesure de la période, calcul de la fréquence

Mesurer la période :

Sensibilité : 10 ms/car

Nbre de carreaux : 2

Période : 2x10 ms donc une période T dure 20 ms

Calcul de la fréquence : f=1/T= 50 Hz

    - Mesure de la valeur crête, calcul et mesure de la valeur efficace

Sensibilité : 5 V / carr

Nbre de carreaux : 2

Û= 2x5 = 10 V

Calcul de

Mesure de Ueff : voltmètre en mode AC sur le générateur : Ueff =