| Durée : 4 h | Physique Appliquée | Coefficient : 3 |
| --- | --- | --- |
| BTS 1999 | Réglage de la puissance réactive Asservissement de vitesse | Nouméa |
| Calculatrice autorisée | Puissances Redresseur Capteur Asservissement | Correction |

PROBLEME A : Dispositif de réglage de la puissance réactive

## PONT REDRESSEUR

Le redresseur utilisé est un pont tout thyristors type PD3 (voir figure 2).

-vR, vS, vT  représentent les tensions simples d'un réseau triphasé de pulsation ( = 100( rad.s-1 et de valeur efficace V = 220 V.

-la charge est constituée d’une résistance R = 10( et d’une inductance L rendant le courant Io parfaitement lissé.

-les semi-conducteurs sont supposés parfaits et (, exprimé en degrés, est le retard à l'amorçage des thyristors.

### Représentation des signaux fondamentaux

Pour ( = 60°

#### Représenter sur le document-réponse n° 1 , les tensions à la sortie du pont vAN(t) et vBN(t), considérées par rapport au neutre N

#### Préciser les éléments conducteurs sur le document-réponse n° 1.

#### En déduire la forme d'onde de la tension uAB(t).

#### Représenter les intensités i1(t), i2(t) et iR(t).

### Variation de la puissance active

#### On rappelle que Umoy (valeur moyenne de u(t)) est de la forme

Umoy = U0.cos(

Exprimer U0 en fonction de V, sachant que pour un pont de diodes PD3, la valeur moyenne de la tension redressée est

Application numérique : calculer UO

#### Exprimer l'intensité I0 dans la charge R, L en fonction de U0 , R et (.

#### Montrer que la puissance P absorbée par la charge a pour expression

P = P0. (cos() 2

Exprimer P0 . Application numérique : R = 10 (, calculer P0

### Soit iRf(t) le fondamental de iR(t) et IRf sa valeur efficace

#### Donner l'allure de iRf(t)  sur le document-réponse n°1. (On donne la valeur efficace IRf = 0,78 I0).

#### Quel est le déphasage ( de iRf(t) par rapport à vR(t) ?

### Variation de la puissance réactive.

#### Exprimer les puissances active P et réactive Q absorbées par le pont en fonction de V, IRf et (.

#### En utilisant le résultat de la question I-2-3, déterminer l'expression de IRf en fonction de U0, V, R et (.

#### En déduire que Q peut s'exprimer sous la forme suivante : Q = Qo.sin(2 ().

Exprimer et calculer QO .

On rappelle que sin(2() = 2 sin( cos(.

## COMPENSATEUR STATIQUE

Il est constitué du redresseur étudié précédemment associé à une batterie de 3 condensateurs montés en triangle (voir figure 1)

Les puissances active et réactive absorbées par le redresseur sont réglables par l'intermédiaire du retard à l'amorçage ( des thyristors sous la forme

P = P0.(cos ()2

Q = Q0 sin(2()

avec P0 = 26 kW, Q0 = 13 kVAr.

### Choix des condensateurs.

#### Quelle est la valeur Q1 de la puissance réactive Q pour ( = 70° ?

#### On désire que la puissance réactive fournie par les 3 condensateurs soit égale à Q1. Calculer C.

Cette valeur de C sera conservée pour la suite.

#### Exprimer la puissance réactive totale QT absorbée par l'ensemble du compensateur constitué des condensateurs et du redresseur commandé, pour une valeur de ( quelconque.

#### Pour quel intervalle de ( le compensateur fournit-il de la puissance réactive ?

## CAPTEUR DE PUISSANCE RÉACTIVE

Le capteur de puissance réactive est représenté sur la figure 3. Il est constitué:

- d' un capteur de courant  L1 tel que  =  (ip et is, sont les intensités instantanées des courants primaire et secondaire).

- d'un capteur de courant L2 utilisé en capteur de tension, tel que

Les courants d'entrée du multiplieur sont négligeables, ainsi que les impédances d'entrée des capteurs de courant L1 et L2.

### Capteur de courant

#### La résistance Ra , placée en parallèle sur la sortie du capteur de courant L1, permet d'obtenir en sortie v1 = 10 V lorsque l'intensité iR au primaire vaut 10 A. Calculer Ra.

#### Calculer le coefficient Ka, du capteur tel que v1 = Ka.iR

### Capteur de tension

#### Calculer les résistances R1 et RV, du capteur de tension pour obtenir en sortie v2 = 10 V avec i’p= 10 mA, lorsque uST = 600V.

#### Le coefficient KV du capteur est tel que v2 = KV.uST. Vérifier que KV = 1,7 10 -2 .

### Le multiplieur

vR , vS , et vT sont les tensions simples du réseau triphasé de pulsation ( = 100( rad.s-1 et de valeur efficace V = 220 V.

- vR(t) = V. .cos(( t) et iR(t) = I  cos(( t - (),

- le multiplieur réalise : v3(t) = km x v1(t) x v2(t) avec km = 0,10 V-1

#### Représenter les vecteurs de Fresnel représentatifs de vR(t), vS(t) et vT(t). En déduire que

.

#### Exprimer littéralement la sortie v3(t) du multiplieur en fonction de iR(t) et uTS(t) t de Ka, KV, et km.

#### Montrer que v3(t) s'exprime sous la forme

v3(t) = V0 + v(t)

où V0 est une tension proportionnelle à la puissance réactive Q absorbée par la charge, et v(t) une tension sinusoïdale de pulsation 2(

On rappelle que  cosa.cosb =  .(cos(a + b) + cos(a – b)).

### Filtrage : on veut obtenir une tension vu, proportionnelle à la puissance réactive Q.

#### Quel type de filtre proposeriez vous ?

#### Donnez un ordre de grandeur de la fréquence de coupure de ce filtre ?

P = 26,48 (cos ()² kW

PROBLEME B : Asservissement de vitesse

I Modélisation dynamique de la Machine à courant continu

I.1 .

|  | La loi d’ohm aux bornes de l’induit s’écrit : Et Donc En transformant en laplace : (I) |
| --- | --- |

I.2 .

La relation entre couple et courant est donnée par

La relation fondamentale de la dynamique donne

(II)

I.3.

On souhaite obtenir

Pour cela on prend l’équation (II) que l’on peut mettre sous la forme  pour pouvoir remplacer I(p) dans l’équation (I)

On factorise  par  que l’on notera

On obtient donc

Que l’on veut mettre sous la forme

Donc on divise par k pour faire apparaitre le 1 au dénominateur

Donc

Par identification

- donc  donc

II- Choix du correcteur

est simplifié en

II-1 Correcteur intégral

II-1-1 L’erreur e(t) sera nulle car on voit la présence d’un correcteur intégral qui annule l’erreur statique.	Pour être plus rigoureux il faut analyser la classe de la fonction de transfert en boucle ouverte (FTBO) et montrer que l’on est de classe 1.

II-1-2 Au niveau du comparateur on a

Et comme en régime permanent l’erreur statique  est nulle  donc

Donc

II-2 On choisit Ti =(m

La fonction de transfert

Comme Ti=(m la fonction de transfert devient

Soit

Où l’on peut identifier

II-3 Fonction de transfert en boucle fermée

En boucle fermée cela devient

Ce qui donne

Soit  après avoir simplifié par

Que l’on met sous la forme

En divisant par par

Ce qui donne

Donc par identification

Donc

II-4 Abaques

II-4-1- L’abaque des dépassements correspond au taux de dépassement en fonction de m pour les divers dépassements. On s’intéresse à la courbe n=1 (valeurs du premier dépassement). D1=10% pour m=0,6

II-4-2-  donc

II-4-3- L’abaque des temps de réponses donne en fonction de m . Pour m=0,6 ,  donc

II-4-4- Grâce à on déduit

II-4-5- On déduit de  la valeur de A :

# Document réponse n°1

# Text boxes

T1

T2

T3

T4

T6

T5

B

A

# R

S

T

I0

iR

i2

i1

Figure 2

L

R